Załącznik nr 1A

| Kategoria | Opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Drukarka 3D wraz z akcesoriami | - Technologia druku: FDM; - Obszar roboczy min: 220 x 200 x 250 mm; - W pełni zamknięte pole robocze; - Wbudowana kamera HD umożliwiająca podgląd wydruku; - Zdalna kontrola drukowania przez WiFi lub Ethernet - Filtr powietrza HEPA - Prędkość druku 10-150 mm/s; - Forma materiału: Szpula; - Średnica materiału: 1,75 mm; - Średnica dyszy: 0,4 mm; - Łączność: USB / RJ45 / WiFi; - Dostępne materiały: PLA, PETG, PLA-CF, PETG-CF - Rozdzielczość warstwy: od 100 do 400 mikronów; - Obsługiwane typy plików wejściowych: .stl / .obj / .3mf / .fpp • Gwarancja 24 miesiące | 1 |
| Filament | - pasujący do zaoferowanej drukarki 3D | 1 |
| Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami | Liczba części w zestawie:449 (w tym zapasowe części zamienne, spakowane w oddzielny kartonik) Części elektroniczne: ● Sterownik robota: ◦ zasilanie przy pomocy dedykowanego akumulatora 600mAh / 7,3 V (ładowanie w sterowniku przy użyciu kabla microUSB, diodowy wskaźnik naładowania, demontowalny bez użycia narzędzi) ◦ 2 portów do podłączenia efektorów i czujników, praca z szybkością 100 Hz ◦ interfejs 1-przyciskowy (włączenie/wyłączenie sterownika) ◦ oprogramowanie układowe oparte o język MicroPython ◦ port microUSB do połączenia z komputerem i ładowania akumulatora, ◦ kabel microUSB - USB A w zestawie ◦ mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników (odpowiednik Plug&Play) ◦ wbudowany sensor żyroskopowy (6 osi) - akcelerometr 3-osiowy, żyroskop 3-osiowy, możliwość rozpoznawania gestów. ◦ Komunikacja USB lub BT ◦ praca w trybach BT 4.2 BTC i 4.2 BLE (Low-energy) ● Mały silnik – dwie sztuki ◦ napięcie pracy: 5-9V ◦ aktualizacja położenia / prędkości obrotowej: 100 Hz ◦ dokładność pozycjonowania i pomiaru ≤ +/- 3 stopnie ◦ otwory konstrukcyjne na wale i na 5 ścianach obudowy ◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota ◦ możliwość jednoczesnej pracy w trybie silnika, czujnika prędkości i czujnika kąta obrotu ◦ długość przewodu: 250 mm ● Programowalny wyświetlacz diodowy matrycowy 3 x 3 ◦ 9 pikseli, każdy w jednym z 10 kolorów ◦ 10 poziomów jasności dla piksela ◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota ◦ długość przewodu: 250 mm ● Czujnik koloru / światła – 1 sztuka ◦ tryb rozpoznawania kolorów (biały / niebieski / czarny / zielony / żółty / czerwony / błękit / jasny fiolet / brak obiektu) lub w trybie RGB / HSV (wsparcie na poziomie firmware) ◦ tryb: pomiar światła odbitego: 0-100% (wbudowane podświetlenie) ◦ tryb: pomiar natężenia światła otoczenia 0-100% ◦ możliwość pracy jako biała lampka LED (3 sterowane diody, 100 poziomów jasności, kolor biały 4000K) ◦ mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota ◦ długość przewodu: 250 mm Zestaw w dedykowanej skrzynce plastikowej z dwiema tackami do sortowania części, konstrukcja pokrywy (specjalne zagłębienia) umożliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. W pakiecie naklejki do oznakowania przegródek na tackach oraz oznakowania elementów zestawu. Kartonowa wkładka z listą wszystkich elementów z propozycją sortowania oraz szablonem ułatwiającym mierzenie części. Części konstrukcyjne: koła z oponami (minimum 2 pary o różnych rozmiarach), belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości. Płytki konstrukcyjne (3 różne rozmiary), minimum 4 minifigurki, 4 modele zwierząt, 5 wzorów elementów roślinnych, Klocek ułatwiający demontaż konstrukcji. Montaż nie wymaga korzystania z narzędzi. Dedykowane środowisko graficzne w polskiej wersji językowej, oparte na języku ikonowym oraz języku Scratch, ze zintegrowanymi materiałami dydaktycznymi: ● Samouczek ułatwiający rozpoczęcie pracy z zestawem (6 ćwiczeń) ● 38 pełnowymiarowych scenariuszy lekcji (w pięciu modułach) ● 30 instrukcji budowy różnych urządzeń i elementów ● narzędzia samooceny dla uczniów ● narzędzia pomiarowe do gromadzenia danych z czujników i wizualizacji na wykresach czasowych W aplikacji moduły dodatkowe, zwiększające możliwości programowania robota:: ● wyświetlanie obrazów i tekstu ● ruch ● wykresy słupkowe Aplikacja kompatybilna z: ● środowisko Win10 (wersja 1803 lub nowsza) ● macOS (10.14 lub nowszy) ● iOS 11 lub nowszy ● Android 7.0 lub nowszy ● Chromebook z Android 7.0 lub nowszym (dostęp do Google Play). | 3 |
| Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami | - Umożliwia budowę 15 projektów; - Przewód USB A-B: niezbędny do podłączenia do komputera i programowania; - Płytka stykowa 400 otworów; - Przewody połączeniowe męsko-męskie min. 2 szt.; - Czujnik przechylenia / wstrząsu; - Wyświetlacz LCD 16x2 - niebieski - Sterownik silnika prądu stałego - Mały silnik prądu stałego zasilany napięciem 6 - 9 V. - Serwomechanizm modelarski typu micro. - dwa silniki DC z przekładnią 1:120 oraz dwa silniki typu micro-servo; - kompatybilne z Arduino | 1 |
| Lutownica Stacja lutownicza z gorącym powietrzem HOT AIR GROT | Napięcie zasilania: 220 - 240 V / 50 Hz (sieciowe); - Moc: 700 W; - Stacja jest sterowana poprzez mikrokontroler zapewniający wysoką stabilność pracy; - Urządzenie posiada tryb czuwania - Lutownica Hotair parametry: - Regulacja temperatury gorącego powietrza od 100 - 480 °C; - Stabilność temperatury +/-1 °C - Wyświetlacz LCD, pokazujący rzeczywistą moc nadmuchu; - Płynna regulacja nadmuchu powietrza za pomocą przycisków -Przepływ powietrza: maks. do 120 litrów/minutę - Rozmiar głowicy wylotu gorącego powietrza 22mm (Pasują wszystkie dysze ze stacji PT / Aoyue) •Lutownica Grotowa parametry: - Regulacja temperatury grota: od 200 °C do 480 °C - Stabilność temperatury: +/- 2 °C - Moc lutownicy kolbowej: 50W | 1 |
| Audio Video Aparat | - Matryca światłoczuła: W przybliżeniu 24,1 megapiksela; - Łączna liczba pikseli: Około 25,8 megapiksela; - Obiektyw EF-M 15-45mm; - Optyczny stabilizator obrazu; - Wbudowana lampa błyskowa GN; - Złącze USB Hi-Speed (typu Micro USB) - Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g/n; tylko 2,4 GHz, kanały 1–11); - Bluetooth® (wersja 4.1, technologia Bluetooth o niskim poborze mocy); - Złącze HDMI (Micro, Type-D). - Automatyczne wyłączanie zasilania (po 30 s albo po 1, 3, 5 lub 10 min, lub wyłaczone.) - Zasilanie: Kompaktowy zasilacz sieciowy, Adapter prądu stałego DR-E12 Dołączone akcesoria: • Kabel zasilający USB wraz z baterią parametry: - 8.4V ACK-E12+DR-E12 DC Coupler LP-E12 • Cam Link 4K HDMI Camera Connector; parametry: - Złącza HDMI, USB 3.0; - Rozdzielczość maksymalna 216 | 1 |
| Statyw | 4-sekcyjne nogi; - głowica kulowa z gwintem 1/4 cala; - maksymalne obciążenie do 1.5 kg; - wysokość maksymalna 131 cm; - wysokość minimalna 39 cm; - długość po złożeniu 39.8 cm; - waga: 816 g. | 1 |
| Mikroport | - łączność: radiowa; - częstotliwość: 2,4 GHz; - zasięg: do 60 m (bez przeszkód); - zasilanie: 2x AAA; | 1 |
| Oświetlenie do realizacji nagrań | - regulacja temperatury barwowej od 3200 K do 5500 K; - zasilanie sieciowe lub akumulatorowe: - średnica: 42 cm możliwość; zamocowania na statywie oświetleniowym (trzpień 16 mm); trwałość: około 50 000 godzin świecenia; | 1 |
| Mikrofon kierunkowy | mikrofon z interfejsem USB; zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz; wejście SPL: 1% THD 121dB; prosty w obsłudze magnetyczny statyw stołowy; charakterystyka kardioidalna; kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows i macOS częstotliwość próbkowania: 48 kHz; głębia bitowa: 24-bit; wyjście słuchawkowe 3,5 mm;- złącze USB-C. | 1 |
| Gimbal | Zakres stabilizacji: Kąt przechylenia 323°; Maksymalne obciążenie: 240g; Mocowanie: 1/4"" Zacisk; Łączność: Bluetooth; Czas działania: Do 5 godzin; Bateria: Akumulator 800 mAh; Materiał: Tworzywo sztuczne; Dołączone akcesoria: Kabel USB – micro USB; | 1 |